Notas de aula:Redes de Computadores – Implantação de Redes Locais-V7
Nome: Henrique Valdivino da Silva

---
Redes
PCs e maquinas = HOST ( são todos equipamentos na rede )
Roteador = gerencia rotas
Cabos = meio
Passivo = É aquele que não utiliza energia.
Ativo = Todo aquele que utiliza energia.
Patch cord se torna ativo quando conectado ao switch e começa a passar energia.
Patch panel = carregado ( ja vem com queistone ), descarregado (sem queistone )
Hardware
Placa de rede = Omboard ( soldado na placa ), Offboard ( pode retirar )
Rx – Recepção, Tx – Transmissão
Driver – E o software que faz com que o harware funcione perfeitamente
Placa de rede – luzes indicativas
Verde = ok
. Led verde e não comunica ( driver )
Laranja = problema de Rx ou Tx
. Led laranja e não comunica ( problema Tx e Rx )
Vermelho = problema, sem comunicação ( driver, queimou, slot ou oxidado )
Apagado = problema no cabo

---
Cabo UTP
BV = branco do verde
V = verde
BL = branco do laranja
L = laranja
BA = branco do azul
A = azul
BM = branco do marrom
M = marrom
1
3
5
7
2
Padrão para o conector 8P8C ( “RJ-45” )
4
6
8
TX
RX
RX
 1 2 3 4 5 6 7 8
 1 2 3 4 5 6 7 8
Padrão T568-A
A
BA
L
BM
M
BV
V
BL
energia
voip
Dados
TX
RX
RX
 1 2 3 4 5 6 7 8
 1 2 3 4 5 6 7 8
Padrão T568-B
A
BA
V
BM
M
L
BV
BL
energia
voip
Dados

---
Cabo cruzado ( crossoover ) conector 8P8C ( “RJ-45” )
TX
RX
RX
 1 2 3 4 5 6 7 8
 1 2 3 4 5 6 7 8
Padrão T568-A
A
BA
L
BM
M
BV
V
BL
 1 2 3 4 5 6 7 8
 1 2 3 4 5 6 7 8
Padrão T568-B
A
BA
BM
M
L
BL
BV
V
TX
RX
RX
Cabo reto ( A-A ou B-B ) conector 8P8C ( “RJ-45” )
TX
RX
RX
 1 2 3 4 5 6 7 8
 1 2 3 4 5 6 7 8
Padrão T568-A
A
BA
L
BM
M
BV
V
BL
 1 2 3 4 5 6 7 8
 1 2 3 4 5 6 7 8
Padrão T568-A
A
BA
L
BM
M
BV
V
BL
RX
TX
RX

---
Branco do verde
Marrom
Cabo Rollover ( A-Rollover ou B-Rollover conector 8P8C ( “RJ-45” )
TX
RX
RX
 1 2 3 4 5 6 7 8
 1 2 3 4 5 6 7 8
Padrão T568-A
A
BA
L
BM
M
BV
V
BL
 1 2 3 4 5 6 7 8
M
BM
L
BA
BV
A
BL
V
RX
RX
TX
Marrom
Branco do verde

---
Cabo de cabo UTP
AZUL = Cabeamento horizontal ( sai do patch panel e vai para o keystone )
CINZA = Backbone ( quando sai de um rack para outro ) ( interliga andares )
VERDE = Cascata
VERMELHO = Servidor
AMARELO = Internet
vermelho
servidor
SW central
verde
amarelo
SW
Roteador
SW
rack
5°
cinza
WAN
pc
rack
4°
pc
azul
rack
3°
T.I
pc
rack
2°
pc
rack
1°
pc

---
Tipos de cabo para a conexão
Cabo direto = Equipamentos diferentes
568-A
568-A
568-B
568-B
EX: PC - Switch, Impressora - Switch, PC - impressora
Cabo cruzado ( invertido, crossoover ) = Equipamentos iguais
568-A
568-B
EX: PC - PC, Switch - Switch
SW
SW
B-A
B-B
B-B
B-B
roteador
B-B
PC
impressora
A-A
A-A
PC
SW
A-A
PC
PC
A-A
PC

---
O rack deve ficar a 2,1m do chão
Dentro do rack devemos reservar 3m de cabo por ponto de rede, R.T ( reserva técnica )
Caso for utilizar eletrocalha essa deve ficar com uma medida de 30 cm do chão
Sobra de 3m por ponto de rede no rack ( norma )
RACK
  2,1 m ( norma )
Eletro calha
  30 cm ( norma )
Eletrocalha duas divisoes
Cabo elétrico
Cabo U.T.P
Eletrocalha 1
elétrica
Eletrocalha 2
lógica

---
Nomear pontos
De ponto a ponto, P1 – 100m – P2
Patch Panel – 90m – keystone
A 10 Gb, ponto a ponto, P1 – 40m – P2
R02
R01
P04
PP1
PP1
P12
PP2
PP2
R01-PP02-P12
R02-PP01-P04
Cada ‘U’ no rack equivale a 1,75 polegadas ( 44,5mm )
1,75”
1,75”
0,625”
1,25”
0,625”

---
Tipos de IPs
Unicast ( host = são todos equipamentos na rede )
Broadcast ( identifica todas as maquinas da rede )
Multicast ( indentifica um grupo de maquinas EX: www.yahoo.com, acessa um grupo de maquinas, transmite para varios não todos )
Anycast ( não e nativo do IPv4, acessa a maquina mais perto de voce, grupo de maquinas com o mesmo numero IP, EX: www.yahoo.com, )
Gateway – Em telecomunicações, o termo em ingles refere-se a um pedaço de hardware de rede que possui os seguintes significados: em uma rede de comunicaçoes, um nó de rede equipado para interfacear com outra rede que usa protocolos diferentes, é o dispositivo que roteia o tráfego da rede local para disposotivos em redes remotas, Se o host estiver enviando um pacote a um dispositivo em uma rede IP diferente, o host deve enviar o pacote pelo dispositivo intermediário para o gateway padrão.
Classe A – 0 a 126 .X .X.X
Classe B – 128 a 191 .X.X.X
Classe C – 192 a 223 .X.X.X
Classe D – 224 a 239 .X.X.X - MULTICAST
Classe E – 240 a 255 .X.X.X - RESERVADA
Para fazer teste
Acessar o prompt de comando, e usar o comando ‘ ping ‘
Exe: ping 192.168.8.3 testa a conexao com outra maquina
Teste de loopback Exe: ping 170.0.0.0, testa a placa da propia maquina
arp -a - estabelece uma ligação entre o endereço físico da placa de rede e o endereço lógico
ipconfig - mostra informações da rede
ipconfig /all - mostra informações detalha da rede
ipconfig -a - mostar a lista de comando do ipconfig

---
SW
SW
B-A
WAN – 180.15.20.3 ( INTERNET )
B-B
WAN
B-B
roteador-2
B-B
WAN – 198.168.0.2
GT-192.168.0.1
M-255.255.255.0
IP-192.168.3.1
M-255.255.255.0
roteador-1
A-B
WAN – 180.15.20.3
GT-180.15.0.1
M-255.255.0.0
IP-198.168.0.1
M-255.255.255.0
PC
impressora
A-A
GT-198.168.0.1
IP-198.168.0.3
M-255.255.255.0
GT-192.168.3.1
IP-192.168.3.254
M-255.255.255.0
A-A
SW
SW
A-A
GT-192.168.3.1
IP-192.168.3.10
M-255.255.255.0
B-B
PC
A-A
PC
GT-198.168.0.1
IP-198.168.0.4
M-255.255.255.0
PC
GT-192.168.3.1
IP-192.168.3.11
M-255.255.255.0

---
WAN
WAN - 180.15.20.30
WAN – 180.15.20.30
M-255.255.0.0
GT- 180.15.1.0
IP-198.168.1.1
M-255.255.255.192
roteador-1
Rede – 198.168.1.0
Gateway – 198.168.1.1
Host - 198.168.1.2 a 198.168.62
Broadcast – 198.168.1.63
WAN – 198.168.1.3
M-255.255.255.192
GT- 192.168.1.1
IP-192.168.0.1
M-255.255.255.0
roteador-2
Rede – 192.168.0.0
Gateway – 192.168.0.1
Host - 192.168.0.2 a 192.168.0.254
Broadcast – 192.168.0.255
OBS: O DNS tem que ser o mesmo do roteador que sai para a internet

---
IPs e mascaras do IPV4
IP - 192 . 168 . 0 . 1
Mascara - 255 . 255 . 255 . 0
O primeiro octeto define a classe do IP
O primeiro octeto define a classe do IP
IPV4 - 192 . 168 . 0 . 1
Binário, 0 = bit desligado, 1 = bit ligado
      192 168 0 1
1100.0000 1010.1000 0000.0000 0000.0001
Mascara A - 255 . 0 . 0 . 0
Mascara B - 255 . 255 . 0 . 0
Mascara C - 255 . 255 . 255 . 0
1111 1111 . 0000 0000 . 0000 0000 . 0000 0000
A
Temos 1 octetos para rede 2 8
Temos 3 octeto para host 2 24
1111 1111 . 1111 1111 . 0000 0000 . 0000 0000
B
Temos 2 octetos para rede 2 16
Temos 2 octeto para host 2 16
1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1111 . 0000 0000
C
Temos 3 octetos para rede 2 24
Temos 1 octeto para host 2 8

---
Classe de IPs do IPV4
Classe A – 0 a 126 ( 0,0 e 01 )
Classe B – 128 a 191 ( 1,0 )
Classe C – 192 a 223 ( 1,1 )
Classe D – 224 a 239 ( 1,1,1,0 )
Classe E – 240 a 255 ( 1,1,1,1 )
128 64 32 16 8 4 2 1
 0 0 0 0 1 0 1 0 = 10
 A
 0 1 0 0 1 1 1 1 = 79
 A
 0 1 1 1 1 1 1 1 = 127
 A
 1 0 0 0 0 0 0 0 = 128
 B
 1 0 0 0 0 0 1 0 = 130
 B
 1 0 1 1 1 1 1 1 = 191
 B
 C
 C
 1 1 0 0 0 0 0 0 = 192
 C
 C
 1 1 0 0 1 0 0 0 = 200
 C
 C
 1 1 0 1 1 1 1 1 = 223
 1 1 1 0 0 0 0 0 = 224
 D
 1 1 1 0 0 1 1 1 = 231
 D
 1 1 1 0 1 1 1 1 = 239
 D
 1 1 1 1 0 0 0 0 = 240
 E
 1 1 1 1 1 0 0 1 = 249
 E
 1 1 1 1 1 1 1 1 = 255
 E

---
Como converter binário para decimal
EX: 23 = 00010111
       88 = 01011000
128 64 32 16 8 4 2 1
 0 0 0 1 0 1 1 1 = 23
16 + 4 + 2 + 1 = 23
128 64 32 16 8 4 2 1
 0 1 0 1 1 0 0 0 = 88
64 + 16 + 8 = 88
Como converter o decimal em binário
88 / 2 = 44 sobra 0
44 / 2 = 22 sobra 0
22 / 2 = 11 sobra 0
11 / 2 = 5 sobra 1
5 / 2 = 2 sobra 1
2 / 2 = 1 sobra 0
1 = quociente
88-0
44-0
22-0
11-1
5-1
2-0
1-1
( 1011000 )
23 / 2 = 11 sobra 1
11 / 2 = 5 sobra 1
5 / 2 = 2 sobra 1
2 / 2 = 1 sobra 0
1 = quociente
23 - 1
11 - 1
5 - 1
2 - 0
1 - 1
( 10111 )

---
2 7 = 128
2 6 = 64
2 5 = 32
2 4 = 16
128 64 32 16 8 4 2 1
 0 0 0 0 0 0 0 0
2 3 = 8
2 2 = 4
2 1 = 2
2 0 = 1
OBS: lembrar que são 256 possibilidades de ( 0 a 255 ).
65472 / 2 = 32736 sobra 0
32736 / 2 = 16368 sobra 0
16368 / 2 = 8184 sobra 0
8184 / 2 = 4092 sobra 0
4092 / 2 = 2046 sobra 0
2046 / 2 = 1023 sobra 0
1023 / 2 = 511 sobra 1
511 / 2 = 255 sobra 1
255 / 2 = 127 sobra 1
127 / 2 = 63 sobra 1
63 / 2 = 31 sobra 1
31 / 2 = 15 sobra 1
15 / 2 = 7 sobra 1
7 / 2 = 3 sobra 1
3 / 2 = 1
1 = quociente
quociente
( 1 111.1111 1100.0000 )

---
Endereçamento IP
Comprimento padrão da mascara de rede classe C
       N . N . N . H
     255 . 255 . 255 . 255
1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1111 . 0000 0000
Temos 3 octetos para rede 2 24
Temos 1 octeto para host 2 8
.Se necessitar de mais redes, temos que utilizar a area de host, quanto mais redes menor o numero de hosts.
.Se necessitar de mais host, temos que utilizar a area de rede, quanto mais host menor o numero de redes.
Fórmula para definir a quantidade de hosts por rede
2 N - 2
Subtrai endereço de rede e broadcast
Base
Numero de bits utilizados em zero
Fórmula para definir a quantidade de redes
2 N
Numero de bits utilizados em 1 a mais da mascara padrão
Base

---
Quando o IP e de classe A = IP 125.168.0.1/24 foi solicitado que a rede tenha 508 hosts
1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1111 . 0000 0000 = ( 256 ) = /24
2 8 – 2 = 254
1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1110 . 0000 0000 = ( 512 ) = /23
2 9 – 2 = 510
Quantas redes são posiveis com a mascara ( /23 )
1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1110 . 0000 0000 = ( 32768 ) = /23
2 15 = 32768
Quando o IP e de classe A = IP 125.168.0.1/24 foi solicitado que a rede tenha 120 hosts
1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1111 . 0000 0000 = ( 256 ) = /24
2 8 – 2 = 254
1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1111 . 1000 0000 = ( 128 ) = /25
2 7 – 2 = 126
Quantas redes são posiveis com a mascara ( /25 )
1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1111 . 1000 0000 = ( 131072 ) = /25
2 17 = 131072

---
Quando o IP e de classe B = IP 190.168.0.1/24 foi solicitado que a rede tenha 508 hosts
1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1111 . 0000 0000 = ( 256 ) = /24
2 8 – 2 = 254
1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1110 . 0000 0000 = ( 512 ) = /23
2 9 – 2 = 510
Quantas redes são posiveis com a mascara ( /23 )
1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1110 . 0000 0000 = ( 128 ) = /23
2 7 = 128
Quando o IP e de classe B = IP 190.168.0.1/24 foi solicitado que a rede tenha 120 hosts
1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1111 . 0000 0000 = ( 256 ) = /24
2 8 – 2 = 254
1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1111 . 1000 0000 = ( 128 ) = /25
2 7 – 2 = 126
Quantas redes são posiveis com a mascara ( /25 )
1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1111 . 1000 0000 = ( 512 ) = /25
2 9 = 512

---
Quando o IP e de classe B = IP 190.168.0.1/24 foi solicitado que a rede tenha 508 hosts
1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1111 . 0000 0000 = ( 256 ) = /24
2 8 – 2 = 254
1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1110 . 0000 0000 = ( 512 ) = /23
2 9 – 2 = 510
Quantas redes são posiveis com a mascara ( /23 )
1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1110 . 0000 0000 = ( 128 ) = /23
2 7 = 128
Quando o IP e de classe B = IP 190.168.0.1/24 foi solicitado que a rede tenha 120 hosts
1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1111 . 0000 0000 = ( 256 ) = /24
2 8 – 2 = 254
1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1111 . 1000 0000 = ( 128 ) = /25
2 7 – 2 = 126
Quantas redes são posiveis com a mascara ( /25 )
1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1111 . 1000 0000 = ( 512 ) = /25
2 9 = 512

---
Quando o IP e de classe C = IP 192.168.0.1/24 foi solicitado que a rede tenha 508 hosts
1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1111 . 0000 0000 = ( 256 ) = /24
2 8 – 2 = 254
1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1110 . 0000 0000 = ( 512 ) = /23
2 9 – 2 = 510
Quantas redes são posiveis com a mascara ( /23 )
Se o equipamento permitir usar IPs de classe C com mascaras ( /23 ), verificar se as subredes vão ser como classe A ou B.
A mascara ( /23 ) por padrão e para IPs de classe A e B, o numero maximo de IPs de uma rede classe C é 256 e 128 redes.
Quando o IP e de classe C = IP 192.168.0.1/24 foi solicitado que a rede tenha 120 hosts
1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1111 . 0000 0000 = ( 256 ) = /24
2 8 – 2 = 254
1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1111 . 1000 0000 = ( 128 ) = /25
2 7 – 2 = 126
Quantas redes são posiveis com a mascara ( /25 )
1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1111 . 1000 0000 = ( 2 ) = /25
2 1 = 2

---
Classe A ( numero de bits )	total de bits	Mascara de sub rede	numero de subredes	numero de hosts	numero de IP
1 = 1111 1111 . 1000 0000 . 0000 0000 . 0000 0000	/9	255.128.0.0	2	8388606	8388608
2 = 1111 1111 . 1100 0000 . 0000 0000 . 0000 0000	/10	255.192.0.0	4	4194302	4194304
3 = 1111 1111 . 1110 0000 . 0000 0000 . 0000 0000	/11	255.224.0.0	8	2097150	2097152
4 = 1111 1111 . 1111 0000 . 0000 0000 . 0000 0000	/12	255.240.0.0	16	1048574	1048576
5 = 1111 1111 . 1111 1000 . 0000 0000 . 0000 0000	/13	255.248.0.0	32	524286	524288
6 = 1111 1111 . 1111 1100 . 0000 0000 . 0000 0000	/14	255.252.0.0	64	262142	262144
7 = 1111 1111 . 1111 1110 . 0000 0000 . 0000 0000	/15	255.254.0.0	128	131070	131072
8 = 1111 1111 . 1111 1111 . 0000 0000 . 0000 0000	/16	255.255.0.0	256	65534	65536
9 = 1111 1111 . 1111 1111 . 1000 0000 . 0000 0000	/17	255.255.128.0	512	32766	32768
10 = 1111 1111 . 1111 1111 . 1100 0000 . 0000 0000	/18	255.255.192.0	1024	16382	16384
113 = 1111 1111 . 1111 1111 . 1110 0000 . 0000 0000	/19	255.255.224.0	2048	8190	8192
12 = 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 0000 . 0000 0000	/20	255.255.240.0	4096	4094	4096
13 = 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1000 . 0000 0000	/21	255.255.248.0	8192	2046	2048
14 = 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1100 . 0000 0000	/22	255.255.252.0	16384	1022	1024
15 = 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 11110 . 0000 0000	/23	255.255.254.0	32768	510	512
16 = 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 11111 . 0000 0000	/24	255.255.255.0	65536	254	256
17 = 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1111 . 1000 0000	/25	'255.255.255.128	131072	126	128
18 = 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1111 . 1100 0000	/26	'255.255.255.192	262144	62	64
19 = 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1111 . 1110 0000	/27	'255.255.255.224	524288	30	32
20 = 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 0000	/28	'255.255.255.240	1048576	14	16
21 = 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1000	/29	'255.255.255.248	2097152	6	8
22 = 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1100	/30	'255.255.255.252	4194304	2	4
23 = 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1110	/31	'255.255.255.254	8388608	ip da rede e do broadcast	2

---
Classe B ( numero de bits )	total de bits	Mascara de sub rede	numero de subredes	numero de hosts	numero de IP
0 = 1111 1111 . 1111 1111 . 0000 0000 . 0000 0000	/16	255.255.0.0	0	65534	65536
1 = 1111 1111 . 1111 1111 . 1000 0000 . 0000 0000	/17	255.255.128.0	2	32766	32768
2 = 1111 1111 . 1111 1111 . 1100 0000 . 0000 0000	/18	255.255.192.0	4	16382	16384
3 = 1111 1111 . 1111 1111 . 1110 0000 . 0000 0000	/19	255.255.224.0	8	8190	8192
4 = 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 0000 . 0000 0000	/20	255.255.240.0	16	4094	4096
5 = 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1000 . 0000 0000	/21	255.255.248.0	32	2046	2048
6 = 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1100 . 0000 0000	/22	255.255.252.0	64	1022	1024
7 = 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1110 . 0000 0000	/23	255.255.254.0	128	510	512
8 = 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1111 . 0000 0000	/24	255.255.255.0	256	254	256
9 = 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1111 . 1000 0000	/25	'255.255.255.128	512	126	128
10 = 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1111 . 1100 0000	/26	'255.255.255.192	1024	62	64
11 = 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1111 . 1110 0000	/27	'255.255.255.224	2048	30	32
12 = 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 0000	/28	'255.255.255.240	4096	14	16
13 = 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1000	/29	'255.255.255.248	8192	6	8
14 = 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1100	/30	'255.255.255.252	16384	2	4
15 = 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 11110	/31	'255.255.255.254	32768	ip da rede e do broadcast	2

---
Classe C ( numero de bits )	total de bits	Mascara de sub rede	numero de subredes	numero de hosts	numero de IP
0 = 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1111 . 0000 0000	/24	255.255.255.0	0	254	256
1 = 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1111 . 1000 0000	/25	255.255.255.128	2	126	128
2 = 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1111 . 1100 0000	/26	255.255.255.192	4	62	64
3 = 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1111 . 1110 0000	/27	255.255.255.224	8	30	32
4 = 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 0000	/28	255.255.255.240	16	14	16
5 = 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1000	/29	255.255.255.248	32	6	8
6 = 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1100	/30	255.255.255.252	64	2	4
7 = 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1110	/31	255.255.255.254	128	ip da rede e do broadcast	2

---
total de bits	Mascara de subrede	A numero de sub redes			numero de hosts	numero de IP
/9	255.128.0.0	2			8388606	8388608
/10	255.192.0.0	4			4194302	4194304
/11	255.224.0.0	8			2097150	2097152
/12	255.240.0.0	16			1048574	1048576
/13	255.248.0.0	32			524286	524288
/14	255.252.0.0	64			262142	262144
/15	255.254.0.0	128	B numero de subredes		numero de hosts	numero de IP
/16	255.255.0.0	256	0		65534	65536
/17	255.255.128.0	512	2		32766	32768
/18	255.255.192.0	1024	4		16382	16384
/19	255.255.224.0	2048	8		8190	8192
/20	255.255.240.0	4096	16		4094	4096
/21	255.255.248.0	8192	32		2046	2048
/22	255.255.252.0	16348	64		1022	1024
/23	255.255.254.0	32768	128	C numero de subredes	numero de hosts	numero de IP
/24	255.255.255.0	65536	256	0	254	256
/25	'255.255.255.128	131072	512	2	126	128
/26	'255.255.255.192	262144	1024	4	62	64
/27	'255.255.255.224	524288	2048	8	30	32
/28	'255.255.255.240	1048576	4096	16	14	16
/29	'255.255.255.248	2097152	8192	32	6	8
/30	'255.255.255.252	4194304	16384	64	2	4
/31	'255.255.255.254	8388608	32768	128	ip da rede e do broadcast	2

---
Como calcular o salto das subredes
IP de classe C = IP 192.168.1.0/24 foi solicitado dividir a rede em 4 suredes.
1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1111 . 1100 0000 = /26
2 2 = 4 subredes
Agora deve converter o bloco da mascara classe C em decimal.
128 64 32 16 8 4 2 1
  0 0 0 0 0 0 0 0 = 0
128 64 32 16 8 4 2 1
  1 1 0 0 0 0 0 0 = 192
Possibilidades da mascara padrão 256 – valor encontrado 192 = salto 64
N° Rede Gateway host Broadcast
1 1.0 1.1 1.2 1.62 1.63
2 1.64 1.65 1.66 1.126 1.127
3 1.128 1.129 1.130 1.190 1.191
4 1.192 1.193 1.194 1.254 1.255

---
IP de classe C = IP 192.168.1.0/24
IP de classe C = IP 192.168.1.0/26
IP de classe C = IP 192.168.1.0/26
IP de classe C = IP 192.168.1.64/26
IP de classe C = IP 192.168.1.128/26
IP de classe C = IP 192.168.1.192/26

---
IP de classe C = IP 192.168.0.0/24 foi solicitado dividir a rede em 12 suredes.
1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 0000 = /28
2 4 = 16 subredes
128 64 32 16 8 4 2 1
  0 0 0 0 0 0 0 0 = 0
128 64 32 16 8 4 2 1
  1 1 1 1 0 0 0 0 = 240
Possibilidades da mascara padrão 256 - mascara encontrada 240 = salto 16
N° Rede Gateway host Broadcast
1 0.0 0.1 0.2 0.14 0.15
Da rede 2 a rede 14
15 0.124 0.125 0.226 0.238 0.239
16 0.240 0.241 0.242 0.254 0.255
Numeros de broadcast sempre é impar
Numeros de rede sempre é par
Numeros de gateway sempre é impar
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 6
 8
 10
12
  x
  x
 7
 9
11
13
14
  1
 2
 3
 4
 5
HOST

---
IP de classe C = IP 192.168.0.0/24
IP de classe C = IP 192.168.0.0/26
R01
192.168.0.0/26
R09
192.168.0.128/26
R02
192.168.0.16/26
R10
192.168.0.144/26
R03
192.168.0.32/26
R11
192.168.0.160/26
R04
192.168.0.48/26
R12
192.168.0.176/26
R05
192.168.0.64/26
R13
192.168.0.192/26
R06
192.168.0.80/26
R014
192.168.0.208/26
R07
192.168.0.96/26
R015
192.168.0.224/26
R08
192.168.0.112/26
R016
192.168.0.240/26

---
IP de classe C = IP 192.168.3.0/24
1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1111 . 0000 0000 = /24
2 0 = 1 subrede
128 64 32 16 8 4 2 1
  0 0 0 0 0 0 0 0 = 0
128 64 32 16 8 4 2 1
  0 0 0 0 0 0 0 0 = 0
Possibilidades da macara padrão 256 - mascara encontrada 0 = salto 0
N° Rede Gateway host Broadcast
1 3.0 3.1 3.2 3.254 3.255
Numeros de broadcast sempre é impar
Numeros de rede sempre é par
Numeros de gateway sempre é impar
  0
  1
  2
  3
 252
 253
 254
 255
  x
  1
 2
 3
  1
  1
  1
  x
HOST

---
IP de classe B = IP 180.150.1.0/24 foi solicitado dividir a rede em 900 suredes.
1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1111 . 1100 0000 = /26
2 10 = 1024 subredes
Agora deve converter o bloco da mascara classe B em decimal.
128 64 32 16 8 4 2 1
 1 1 0 0 0 0 0 0
32768 16384 8192 4096 2048 1024 512 256
  1 1 1 1 1 1 1 1 = 65472
32768 + 16384 + 8192 + 4096 + 2048 + 1024 + 512 + 256 + 128 + 64 = 65472
Possibilidades da mascara padrão 65536 – valor encontrado 65472 = salto 64
N° Rede Gateway host Broadcast
1 0.0 0.1 0.2 0.62 0.63
Da rede 2 a rede 3
  4 0.192 0.193 0.194 0.254 0.255
  5 1.0 1.1 1.2 1.62 1.63
Da rede 6 a rede 1020
1021 255.0 255.1 255.2 255.62 255.63
Da rede 1022 a rede 1023
1024 255.192 256.193 255.194 255.245 255.255
180.150.0.0/26 a 180.150.255.19/26

---
IP de classe B = IP 180.150.1.0/24 foi solicitado dividir a rede em 900 suredes.
1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1111 . 1100 0000 = /26
2 10 = 1024 subredes
Agora deve converter o bloco da mascara classe B em decimal.
128 64 32 16 8 4 2 1
 1 1 0 0 0 0 0 0
32768 16384 8192 4096 2048 1024 512 256
  1 1 1 1 1 1 1 1 = 65472
32768 + 16384 + 8192 + 4096 + 2048 + 1024 + 512 + 256 + 128 + 64 = 65472
Possibilidades da mascara padrão 65536 – valor encontrado 65472 = salto 64
N° Rede Gateway host Broadcast
1 0.0 0.1 0.2 0.62 0.63
Da rede 2 a rede 3
  4 0.192 0.193 0.194 0.254 0.255
  5 1.0 1.1 1.2 1.62 1.63
Da rede 6 a rede 1020
1021 255.0 255.1 255.2 255.62 255.63
Da rede 1022 a rede 1023
1024 255.192 256.193 255.194 255.245 255.255
180.150.0.0/26 a 180.150.255.19/26

---
IP de classe B = IP 180.168.1.0/24 foi solicitado dividir a rede em 4 suredes.
1111 1111 . 1111 1111 . 1100 0000 . 0000 0000 = /18
2 2 = 4 subredes
Agora deve converter o bloco da mascara classe B em decimal.
128 64 32 16 8 4 2 1
 0 0 0 0 0 0 0 0
32768 16384 8192 4096 2048 1024 512 256
  1 1 0 0 0 0 0 0 = 49152
32768 + 16384 = 49152
Possibilidades da mascara padrão 65536 – valor encontrado 49152 = salto 16384
N° Rede Gateway host Broadcast
1 0.0 0.1 0.2 63.254 63.255
2 64.0 64.1 64.2 127.54 127.255
3 128.0 128.1 128.2 191.254 191.255
4 192.0 192.1 192.3 255.254 255.255
OBS: agora todos os IPs da rede 180.168.1.0/24 estão dentro da rede numero 1, por isso os IPs Broadcast, Gateway e Rede agora são host.
180.168.0.0/18 a 180.168.192.0/18

---
IP de classe B = IP 180.168.1.0/18
IP 180.168.0.0/18 a IP 180.168.192.0/18
IP de classe B = IP 180.168.1.0/18
IP de classe B = IP 180.168.0.0/18
IP de classe B = IP 180.168.64.0/18
IP de classe B = IP 180.168.128.0/18
IP de classe B = IP 180.168.192.0/18